## Slide 1: SDN网络中策略安全相关技术研究
苑中梁
云计算平台项目组

## Slide 2: 目录
创新点
研究内容和技术路线
研究现状
研究背景

## Slide 3: 传统网络技术无法满足云计算带来的需求
用户需求
服务接入
用户需要对自己所拥有的vm进行灵活的域或者子域的划分。
随着NFV技术的发展，越来越多的服务以可动态扩展的虚拟化形式提供，这类服务需要灵活接入用户网络。
企业需求
企业需要对复杂网络的管理尽可能简单而统一。尽可能简化云环境下的网络配置工作。
SDN技术
Notes: 而在SDN架构中，策略是处于最关键的位置，其控制着云平台中虚拟机的网络流量。那么一条策略从下发到生效的完整过程有哪些呢

## Slide 4: 策略是SDN架构的核心
SDN策略是控制平面根据用户业务逻辑生成，然后下发到数据平面，控制数据平面进行数据包转发的规则。
Notes: 简单点讲是将用户需求通过控制器解释后的“语言”，通过与数据平面的“对话”，这些语言最终转化为控制数据包转发的流表。
而在SDN架构中，策略是处于最关键的位置，其控制着云平台中虚拟机的网络流量。那么一条策略从下发到生效的完整过程有哪些呢
加颜色
以策略为核心，向上代表。。。。。向下代表。。。。。。

## Slide 5: SDN网络策略的生命周期
概念
描述SDN策略从生成到删除的过程中，其状态的变化过程。
参考内容
a. SDN Architecture Issue 1.1 2016 ONF TR-521
b.基于全生命周期的运营商安全管理平台安全策略模型分析
c. Disassociations in Security Policy Lifecycles
Notes: 人工？
说清楚流表过期和策略过期的区别

## Slide 6: SDN策略生命周期中的风险
参考内容
Security Foundation Requirements for SDN Controllers[ONF]
Threat Analysis for the SDN Architecture[ONF]
Security in Software-Defined Networking: Threats and Countermeasures[SCI]
Notes: 删除的攻击威胁
存储和带匹配的安全防护方式主要依靠传统的加密等方式来解决，本文不再赘述

## Slide 7: 目录
创新点
研究内容和技术路线
研究现状
研究背景

## Slide 8: 针对问题当前研究现状
学术界
开源界
Security in Software-Defined Networking: Threats and Countermeasures[16年SCI]全面分析了SDN网络面临的安全问题，但未给出具体解决方案。
《软件定义网络 ：安全模型、机制和研究》[16年软件学报]强调了控制器自身的脆弱性并且提出两平面之间的通信安全需要得到保障。
《支持应用层策略下发的 OpenFlow 控制器设计与实现》[14年核心]尝试使用缓冲池的方式来解决策略冲突问题，但是带来的延迟过大，不适合SDN环境下策略需要即时生效的需求。
《FlowChecker: configuration analysis and verification of federated OpenFlow infrastructures》[10年SCI]尝试解决策略一致性问题，但是使用控制器模块对switch定期检查流表状态，损耗较大。
《基于网络时延的SDN逻辑一致性策略研究》[14年EI]由于基于时延，因此需要定期采集各个交换机时延情况，所以对控制器的可用性有一定挑战
Notes: 分别为学术3
1-2 SDN/NFV 解决安全问题，更多考虑为云中不同域提供更强的边界访问控制，但对安全域本身的安全研究还不够深入
1.更多考虑为云平台解决安全问题，而对自身的关注不太关注
2.对管理域的安全更多考虑域边界防护
4.当前业界更多描述功能和解决方案，对接入产品后带来的管理链路风险描述不足
《软件定义网络_安全模型_机制及研究进展_王蒙蒙》

## Slide 9: 针对问题当前研究现状
产业界
H3C和HUAWEI的控制器中的策略编排模块（层）即为北向应用下发的策略进行预处理合理编排下发
开源控制器Ryu中控制平面和数据平面缺乏有效的认证手段，他们之间策略以明文传输。
腾讯游戏云开放控制平面允许第三方开发者应用部署，开放了北向接口，给平台带来了风险。
思科提出的SDN架构ACI中通过一致性策略驱动自动化实现多个数据中心间设备迁移和热备份时的策略一致性
华为云数据中心安全解决方案中SDN控制器如同整个方案的大脑，减少工作量和运维成本，同时管理员不需要进行特殊的配置就可以保证策略配置的一致性。
产业界
Notes: 分别为学术3
1-2 SDN/NFV 解决安全问题，更多考虑为云中不同域提供更强的边界访问控制，但对安全域本身的安全研究还不够深入
1.更多考虑为云平台解决安全问题，而对自身的关注不太关注
2.对管理域的安全更多考虑域边界防护
4.当前业界更多描述功能和解决方案，对接入产品后带来的管理链路风险描述不足

## Slide 10: 目录
创新点
研究内容和技术路线
研究现状
研究背景

## Slide 11: 技术路线-1.策略生成的策略分域
通过多流表技术将不同种类的应用策略进行分域,保证他们之间不会互相影响。
通过流表优先级保证CSP或者租户要求的策略（如安全策略，租户关键业务策略等）可以被优先匹配。

## Slide 12: 技术路线-2.策略下发时的保密性保障
通过PKI公钥密码体制为控制器和交换机创建证书，在它们首次连接时先通过SSL协议和已创建的证书完成对端认证。
对控制平面和数据平面的整个openflow通信流进行加密保护，保证策略下发时的安全
Notes: CA只是为过程提供证书和证书验证工作，对于整个CA进程的保护，不是本文讨论的重点，本文采用一个成熟的CA体系。

## Slide 13: 技术路线-3.策略生效时的有效性和一致性保障
通过流表策略被动下发保证虚拟机迁移后流表的有效性。
通过感知虚拟机迁移状态对本地的冗余流表进行删除。
控制器通过对数据平面的感知及时更新自己的策略库，实现策略的一致性。
Notes: 1.被动下发保证了虚拟机在新的数据平面上第一次通信时会请求策略。
2.修改OpenStack源码，虚拟机迁移时对本地关于虚拟机的策略删除。
3.控制器感知到2后对自己的策略库进行更新。

## Slide 14: 目录
创新点
研究内容和技术路线
研究现状
研究背景

## Slide 15: 本文解决的问题和创新点
通过对SDN策略库划分不同的策略区域保证不同应用SDN策略在生成时的相互独立，解决他们之间的策略冲突。
（增强南向接口机密性）改进了SDN架构中两平面的通信流程，保证了SDN策略的安全下发。
通过控制平面策略感知和数据平面策略请求实现虚拟机迁移过程策略的有效性和一致性。
通过分域思想保证了不同类型的SDN策略不会相互影响。
通过数据平面的主动推送流表状态信息实现控制平面对策略的主动感知，从而在不降低系统可用性的情况下实现策略一致性保障。
本文解决的问题
本文创新点

## Slide 16
谢谢！